## Slide 1: Fagskolen Robotino BO24EB-09
Daniel Sortland & Henrik Eikefet
Notes: Henrik

## Slide 2: Innholdsliste 01 05 04 02 06 03
Hva vi har oppnådd så langt, og hvor mye som gjenstår.
Oppdragsgiver, problemstilling og kravspesifikasjon.
Kinematisk modell, simulering og robotens funksjoner.
Analyse av problemet med faglige elementer og dokumentasjonskrav.
Kort oppsummering av arbeidet som er gjort og planen videre.
Generell informasjon om hardware og software til roboten.
Innledning
Resultater
Status
Analyse
Konklusjon
Robotino
Notes: Henrik

## Slide 3: 01 - Innledning
Fagskolen Vestland.
Utvikle labatorieoppgaver som belyser navigasjon av en mobil robotplatform.
Konstruere en kinematisk modell for roboten og demonstrere, både teoretisk og gjennom praktiske oppgaver, hvordan roboten utfører navigasjon og posisjonsbestemmelse.
Oppdragsgiver
Problemstilling
Kravspesifikasjon
Notes: Henrik

## Slide 4: 02 - Analyse av problemet
Kinematisk modell for en omnidrive robot.
Programmering i grafiske og tekstbaserte programmeringsspråk.
Teoretisk og praktisk temaer som robottplattformer, navigasjon og lokalisering.
2D rotasjonsmatriser.
Robotikk.
Simulering i Python, Matlab og eventuelt ROS.
Faglige elementer
Dokumentasjonskrav
Et sett med laboratorieoppgave.
Kode
Simulering
Notes: Henrik

## Slide 5: 03 – Robotino 3
Kontrollsystem
Drive Systems
Moduler
Sensorer
Interface
Web Interface Simulering
Programmering
Hardware
Software
Notes: Nå skal jeg snakke litt om roboten som vi bruker I prosjektet vår, som er Robotino 3. Jeg skal snakke litt om Hardware biten, før Henrik tar til seg Software.

## Slide 6: Kontrollsystem
Innebygd PC
Kontrollenhet
Mikrokontroller
Kontrollenheten i Robotino består av en PCB-kontroller med innebygd PC og mikrokontroller.
Notes: - Kontrollenheten i Robotino består av en PCB-kontroller med innebygd PC og mikrokontroller.
- Den innebygde PC-en i Robotino kontrollerer det mobile robot systemet. - Mikrokontrolleren overvåker forsynings spenningen, styrer motoren og administrerer de digitale og analoge inngangene og utgangene til Robotino.

## Slide 7: Drive Systems
Encoder
Motorer
Girsystemer
Omnidrive-hjul
Hvordan roboten klarer å bevege seg.
Notes: - 3 omnidrive hjul med hver sin motor. Holonom, beveger seg i alle retninger og rotasjon på et fast punkt. - Hver av motorene i Robotino har en inkrementell encoder. Hastighetsregulering og posisjonsbestemmelse
- Robotino har et girsystem på 32:1. Girsystemet gjør det mulig å operere det mobile systemet svært nøyaktig ved minimale hastigheter.

## Slide 8: Moduler
Tower
Segment
Gripper
Utvidelsesmoduler for spesifikke bruksområder.
Notes: - Ytterligere moduler kan monteres på tårnet, som for eksempel gjør det mulig å samhandle med MPS-stasjonene.
- Dette segmentet tilbyr monteringsalternativer for ulike sensorer eller ferdige moduler på Robotino.
- Den elektriske gripperen er fullstendig integrert i Robotino-plattformen, så det er ikke nødvendig å overvåke kollisjoner med gripperen under kjøring. Gripperen gjenkjenner arbeidsstykker mellom gripperkjevene ved hjelp av en integrert lysbarriere. En glide er integrert for å plukke opp et arbeidsstykke fra en støttende overflate, Robotino signaliserer den optimale posisjonen for gripeprosessen. Endeposisjonene til gripperen kontrolleres ved å evaluere motorstrømmen.

## Slide 9: Sensorer
Avstandssensor
Bumper
Gyroskop
Optisk sensorer
Induktiv sensor
Kamera
For å kunne navigere gjennom et miljø og unngå hindringer, er roboten utstyrt med ulike typer sensorer.
Notes: Infrarød - 9 Sensorer: Hinderdetekesjon, avstandregulering
Bumper – Stopper bevegelse med kollisjon: Unngå skader på roboten
Kamera: objektgjenkjenning, for eksempel fargegjenkjenning
Gyroskop – øker posisjonsnøyaktighet, orientsendring
Oppdager metalliske objekter: presis posisjonering av metallkomponenter. Banekontroll på roboten. Metallisk teip på gulvet
Optisk sensor – Oppdager overflater og farger:

## Slide 10: Interface
I/O tabell
Notes: WLAN, USB, PCI Express, Ethernet, VGA
Kanskje den mest interssante, I/O. Her er tabellen vi har laget etter hvordan det er koblet på roboten.

## Slide 11: Web Interface
Notes: Henrik

## Slide 12: Simulering & Programmering
Robotino SIM
Robot Operating System
Robotino View
Python
Matlab/Simulink
Notes: Henrik

## Slide 13: 04 - Resultater
Notes: Henrik

## Slide 14: Robotino SIM
Notes: Henrik
Her er eksempel på Robotino SIM programmet som en kan bruke for å simulere roboten. Dette er et godt simuleringsverktøy som jobber sammen med Robotin View. Fordelen med dette er at vi kan teste programmet vi har laget I View uten å fysisk kjøre roboten. Ikke bare gjør dette prosessen enkelrer, men en risikerer ikke å gjør skade på roboten under testing.

## Slide 15: Kinematisk modell
Notes: Henrik

## Slide 17
Notes: Henrik

## Slide 19: ROS
RViz
Gazebo
Notes: Daniel
Eksempel på Robotino 3 I ROS. Første bilde er Rviz, som er 3D visualisering av roboten I ROS. Bildet til høgre er Gazebo, som er simuleringsverktøyet til ROS. Roboten I Gazebo er utstyrt med en Lidar måler, noe som vi selv ikke har på roboten. Dette er for å visualiserer hvordan en lidar fungerer I et miljø. Ikke ønskelig fra Oppdragsgiver å modifisere for mye på roboten, så vi utelukket tidlig å montere en lidar på.

## Slide 20: Feil oppdaget og løst
Defekt gripper
Batterikapasitet
Feilkobling
Montering av kamera
Notes: Daniel
- Defekt gripper, så erstattet defekt gripper med ny
- Kamera var ikke riktig montert, så vi justerte dette og festet det skikkelig
- Begge batteriene var defekte, så vi byttet til helt nye. Da kan vi fritt kjøre roboten uten å mate være koblet til med kabel.
- Generell dårlig koblig på roboten. Noen sensorer var koblet feil, vanskelig å feilsøke på grunn av dårlig merking.

## Slide 21: 05 - Status
Notes: Daniel
GANTT diagram som viser status per dags dato. Totalt sett ligger vi på 47%, men dette er bare av et estimate. Forprosjekt er 100%, grønn er forlesninger vi har I emnet, blått er hardware og teoretisk, rødt er software utvikling, brun er presentason, gul er rapportskriving og oransj er muntlig presentasjon med EXPO24.

## Slide 22: 06 - Konklusjon
3D-printe
Utvikle laboppgaver
Lage modul til laboppgaver
Anvende kinematikken
Notes: Daniel

## Slide 23: Takk for oss!
Spørsmål?